Mstów,dnia 29.05.2013 r.

Numer sprawy: ZP-X/2013

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów w m. Kuchary”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego o następującej treści:

Zapytanie I

Przedmiar robót „Kanał tłoczny”

- Przedmiar robót, rozdział 1, zawiera nakłady na wykonanie robót ziemnych, natomiast brak w przedmiarze kosztów utylizacji nadmiaru gruntu z wykopów – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

- W opisie technicznym punkt 7 jest mowa o wywozie ziemi z wykopów i z wyporu na odległość do 5 km, natomiast przedmiar robót poz. 3 do 5 nie określa odległości do 5 km – prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie pozycji przedmiaru o odległości.

Odpowiedź:

Ad. 1.   Rozliczenie kontraktu jest ryczałtowe, wobec czego przedmiar robót jest     orientacyjny. Oferent ma dokonać wyceny na podstawie projektu budowlanego i specyfikacji technicznych. Należy przyjąć w wycenie własnej koszty utylizacji gruntu z wykopów.

Ad. 2.   Rozliczenie kontraktu jest ryczałtowe, wobec czego przedmiar robót jest orientacyjny. Oferent ma dokonać wyceny na podstawie projektu budowlanego i specyfikacji technicznych. Do wyceny należy przyjąć wywóz ziemi z wykopów do 1km, wywóz ziemi z wyporu do 5km.

Zapytanie II

Przedmiar robót „Kanał grawitacyjny z przyłączami”

- Przedmiar robót, rozdział 1 i 3, zawiera nakłady na wykonanie robót ziemnych, natomiast brak w przedmiarze kosztów utylizacji nadmiaru gruntu z wykopów – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

- W opisie technicznym punkt 6 jest mowa o wywozie ziemi z wykopów w 100% i z wyporu na odległość do 5 km, natomiast przedmiar robót poz. 3 do 5 nie określa odległości do 5 km – prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie pozycji przedmiaru o odległości.

- Przedmiar robót, rozdział 1, pozycja od 12 do 15 zawiera nakłady na rozbiórkę nawierzchni, natomiast brak w przedmiarze pozycji uwzględniającej wywóz i utylizację gruzu z rozbiórek – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

- W przedmiarze robót, brak pozycji uwzględniającej wykonanie cięcia nawierzchni asfaltowej, skropienia i oczyszczenia warstw konstrukcyjnych odtwarzanych nawierzchni drogowych – prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

- Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 31 należy zastosować geosiatkę, zgodnie z rysunkami dotyczącymi odtworzenia nawierzchni drogowych. Prosimy o podanie jej parametrów.

- Przedmiar robót nie zawiera nakładów uwzględniających roboty na wykonanie prób szczelności kanałów – prosimy o uzupełnienie.

- Prosimy o uzupełnienie następujących specyfikacji technicznych: D.06.03.05, D.05.07.01, D.05.03.01.

Odpowiedź:

Ad.1. Rozliczenie kontraktu jest ryczałtowe, wobec czego przedmiar robót jest orientacyjny. Oferent ma dokonać wyceny na podstawie projektu budowlanego i specyfikacji technicznych. Należy przyjąć w wycenie własnej koszty utylizacji gruntu z wykopów.

Ad.2. Rozliczenie kontraktu jest ryczałtowe, wobec czego przedmiar robót jest orientacyjny. Oferent ma dokonać wyceny na podstawie projektu budowlanego i specyfikacji technicznych. Do wyceny należy przyjąć wywóz ziemi z wykopów do 1km, wywóz ziemi z wyporu do 5km.

Ad.3. Rozliczenie kontraktu jest ryczałtowe, wobec czego przedmiar robót jest orientacyjny. Oferent ma dokonać wyceny na podstawie projektu budowlanego i specyfikacji technicznych. Należy przyjąć w wycenie własnej koszty wywozu i utylizacji gruzu z rozbiórek. Należy przyjąć w wycenie własnej koszty związane z cięciem nawierzchni asfaltowej, skropieniem i oczyszczeniem warstw konstrukcyjnych odtwarzanych nawierzchni.

Ad.4. Rozliczenie kontraktu jest ryczałtowe, wobec czego przedmiar robót jest orientacyjny. Oferent ma dokonać wyceny na podstawie projektu budowlanego i specyfikacji technicznych. Należy przyjąć w wycenie własnej koszty związane z cięciem nawierzchni asfaltowej, skropieniem i oczyszczeniem warstw konstrukcyjnych odtwarzanych nawierzchni.

Ad.5. Potwierdzamy konieczność zastosowania geosiatki, zgodnie z rysunkami         dotyczącymi odtworzenia drogi.

Wymagane parametry techniczne geosiatki:

Charakterystyka techniczna siatki:

| Wytrzymałość wyrobu na rozciąganie (wzdłuż wszerz pasma) | kNm | 50/50 |
| --- | --- | --- |
| Wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż/wszerz) pasma wyrobu | % | 40/40 |
| Nominalna wielkość oczek | mm | max 40/40 |
| Temperatura topnienia | ºC | +256 |
| Temperatura stosowania | ºC | +190 |

Charakterystyka techniczna włókniny:

| Wytrzymałość wyrobu na rozciąganie (wzdłuż wszerz pasma) | kNm | Min.9/9 Max.11/11 |
| --- | --- | --- |
| Wydłużenie wzdłuż/wszerz pasma wyrobu | % | Min.55/55 Max.65/65 |
| Grubość przy obciążeniu 2kPa | mm | Min.0,9 Max.1,1 |

Ad.6. Rozliczenie kontraktu jest ryczałtowe, wobec czego przedmiar robót jest orientacyjny. Oferent ma dokonać wyceny na podstawie projektu budowlanego i specyfikacji technicznych.

Ad.7.

Specyfikacja techniczna nr  D.06.03.05 – nastąpiło błędne oznaczenie numeru specyfikacji w przedmiarach. Prawidłowy numer specyfikacji – D.05.03.05. – została zamieszczona w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

Specyfikacja techniczna nr  D.05.03.01. – nastąpiło błędne oznaczenie numeru specyfikacji w przedmiarach. Prawidłowy numer specyfikacji – D.04.02.01. – została zamieszczona w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

Specyfikacja techniczna nr  D.05.07.01. – nastąpiło błędne oznaczenie numeru specyfikacji w przedmiarach. Prawidłowy numer specyfikacji – D.04.07.01. – nie została zamieszczona w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

Specyfikację techniczną nr D.04.07.01 zawiera załącznik nr 1.