Mstów dnia 1.12.2008 r

ZP-XI/089

Modernizacja drogi dojazdowej do pól Baranów - Krasice

Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

1. Pkt. II ust. 1 ppkt b) SIWZ otrzymuje nową treść: „wzmocnienie podbudowy tłuczniem kamiennym o grubości 20cm po zagęszczeniu 	-	4400m2.

2. W przedmiarze robót w pkt. 6 d.1 należy przyjąć podbudowę z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 20 cm.

3. W projekcie umowy w § 1 zdanie „wzmocnienie podbudowy tłuczniem kamiennym o grubości 15 cm po zagęszczeniu 	-	4400m2” zastępuje się zdaniem „wzmocnienie podbudowy tłuczniem kamiennym o grubości 20cm po zagęszczeniu 	-	4400m2”.

4. W opisie technicznym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ pkt. VI otrzymuje nowe brzmienie: „Projektuje się wykonanie korytowania, dolnej 20-to cm warstwy z kruszywa łamanego, 5-cio cm warstwy górnej z destruktu bitumicznego – frezu oraz powierzchniowego utrwalenia”.

5. W opisie technicznym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ w pkt. IX zamienia się zdanie „podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna 15 cm	- 4400m2” na „podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna 20 cm	- 4400m2”.

6. W specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ w pkt 1.3 zmienia się zdanie „podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna 15 cm – 4400m2” na „podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna 20 cm – 4400m2”

Ze względu na niewielkie zmiany (do przeliczenia tylko jedna pozycja kosztorysowa) pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostają bez zmian.