Mstów dnia 22.03.2010 r

Odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ

1 Prosimy o podanie jaka wyprawa tynkarska ma być użyta przy termomodernizacji.

Według opisu technicznego - sylikonowo - żywiczna, natomiast według projektu kolorystyki - tynk akrylowy.

# Odp. Przyjąć wg projektu kolorystyki.

2. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o folię PCV gr. 0,3 mm pod płyty warstwowe.

# Odp. Ujęto w przedmiarze – poz.10.

4. W opisie technicznym opisano skucie odstających tynków na elewacji budynku w ilości 150 m2 -  brak takiej pozycji w przedmiarach robót.

Odp. Ujęto w przedmiarze – poz.16.

5. Powierzchnie poszczególnych grubości styropianów zamieszczone w opisie technicznym

są niezgodne z przedmiarem robót. Prosimy jednoznaczne wyjaśnienie różnicy.

| Gr. styropianu | POWIEZCHNIA W OPISIE TECHNICZNYM | POWIERZCHNIA W PRZEDMIARZE ROBÓT |
| --- | --- | --- |
| 2cm | 456,41 m2 | 108,39 m2 |
| 7cm | 218,32 m2 | 87,2 m2 |
| 12cm | 1599,70 m2 | 1404,3 m2 |
| RAZEM | 2274,43 m2 | 1599,89 m2 |

Odp.

| Gr. styropianu | POWIERZCHNIA W PRZEDMIARZE ROBÓT |
| --- | --- |
| 2cm | 408,0 m2 |
| 7cm | 218,0 m2 |
| 12cm | 1220,0 m2 + 380 m2 (tynk mozaikowy) |
| RAZEM | 2226,0 m2 |

W przedmiarze – poz.18, 19, 20, 21.

6. Prosimy o jednoznaczne określenie czy renowacja podestów i schodów wejściowych         ( płytki gresowe, mrozoodporne, antypoślizgowe) wchodzi w zakres przetargu. Jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu prac i uzupełnienie pozycji w przedmiarze robót.

Odp. Nie wchodzi w zakres

7. Prosimy o jednoznaczne określenie czy renowacja istniejących balustrad (częściowa wymiana oraz wykonanie nowych - stal malowana proszkowo lub nierdzewna) wchodzi w zakres przetargu. Jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu prac i uzupełnienie pozycji w przedmiarze robót.

Odp. Nie wchodzi w zakres

8. Prosimy o jednoznaczne określenie rozwiązania dla zadaszenia nad wejściem głównym –

wg projektu budowlanego i przedmiaru robót - renowacja istniejącego dachu betonowego przez pokrycie papą termozgrzewalną na warstwie cementowej wyrównawczo spadkowej, natomiast wg projektu kolorystyki – wymiana istniejącego zadaszenia: konstrukcja stalowa malowana proszkowo, pokrycie poliwęglan lity.

# Odp.  Przyjąć wg projektu budowlanego i przedmiaru robót.

9. W Projekcie kolorystyki ścian zewnętrznych występuje wymiana kratek wentylacyjnych. Prosimy o wyspecyfikowanie elementów tzn. podanie ilości i rozmiarów, oraz uzupełnienie przedmiaru robót budowlanych.

Odp. Nie występują.

10. W Projekcie kolorystyki ścian zewnętrznych występuje wymiana okna bocznego ganku - brak takiego okna w zestawieniu stolarki oraz brak takiej pozycji w

przedmiarze robót.

Odp. Nie występują.

11. W przedmiarze robót brak pozycji uzupełnienia tynków na ościeżach wewnętrznych po wymianie  stolarki okiennej.

Odp. Ujęto w przedmiarze – poz.26.

12. W zaleceniach projektu budowlanego występują dodatkowe roboty nie objęte opracowaniem a wynikające ze stanu technicznego budynku:

- obudowanie uszkodzonych studzienek doświetlających piwnice a zwłaszcza części wystające nad terenem,

- przebudowa daszków wejściowych do biblioteki i do gimnazjum,

- udrożnienie odpływów kanalizacji deszczowej od rur spustowych.

W przypadku konieczności wykonania tych robót prosimy o zamieszczenie stosownego opisu i dodatkowych pozycji przedmiarowych.

Odp. Nie wchodzą.

13. Brak rozwiązania dla wykonania wyłazów  w płytach dachowych. Prosimy o zamieszczenie stosownego opisu i uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp. Ujęto w przedmiarze – poz.6.

14. Na rzutach dachu widoczne są dylatacja. Czy nie istnieje konieczność takiego samego zdylatowania płyt warstwowych?. Jeżeli tak, prosimy o podanie stosownego opisu i uzupełnienie pozycji przedmiarowej.

Odp. Nie jest konieczne.

15. Czy przewidziano zastosowanie czyszczaków na rurach spustowych? Jeżeli tak to prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji przedmiarowej.

Odp. Nie przewidziano.

16. Na rysunku - rzut dachu – segment „B” brak rozwiązania dla odprowadzenia wody z mniejszej części połaci dachowej segmentu B w narożach z połączeniem z segmentem C.

Prosimy o podanie stosownego opisu i odpowiednio uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp. Sposób rozwiązania odprowadzenia wody deszczowej pozostawia się bez zmian jak w stanie istniejącym. Wymianę rynny i rury spustowej ujęto na rysunku 29 oraz w przedmiarze robót.

17. Prosimy o podanie przewidywanej ilości tynku mozaikowego na cokole budynku.

Odp. Ujęto w przedmiarze – poz.18.

18. W Szczegółowej specyfikacji  technicznej - Rozdział 3 pkt. 12.1.1.  przedstawiono wymagania dotyczące szklenia okna O3. Brak takiego okna w projekcie budowlanym oraz w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie niezgodności oraz w razie potrzeby uzupełnienie opisu i przedmiaru robót.

Odp. Nie występuje okno O3.

19. W projekcie kolorystyki ścian zewnętrznych zamieszczono nieaktualne numery kolorów tynków. Prosimy o podanie aktualnej numeracji, niezbędnej do prawidłowego zakwalifikowania tynku do odpowiedniej grupy cenowej.

Odp.

0202 – aktualny kolor 0100 pomarańczowy

0308 - aktualny kolor 0035 jasnokremowy

0309 - aktualny kolor 0238 jasnobeżowy.

20. W specyfikacji jest pkt

5. Wymiana stolarki okiennej

Zgodnie z normami i ustaleniami z inwestorem przewiduje się wymianę 16 szt. okien w

piwnicach budynku z drewnianych na PCV O współczynniku przenikania U =1,5 W/m²K  W

kolorze białym z szybami zespolonymi gr. 24 mm.

Po zamontowaniu okien i dociepleniu ścian zewnętrznych należy również obłożyć

styropianem gr. 2 cm ościeża okien (podobnie jak okien pozostałych).

W związku z powyższym punktem mam pytanie

-w którym obmiarze ujęta jest wymiana okien oraz nie zgadza się ilość

okien do wymiany, w opisie jest 16 okien ,a w zestawieniu jest 16+5=21

okien i jakie są wymiary okien \ w zestawieniu podano wymiary w mm

czy w cm\

Odp. Prawidłowa ilość okien do wymiany:

5 szt.  o wym. 247 x 78 cm

16 szt. o wym. 90 x 45 cm

Ilości te ujęto w przedmiarze w poz. 24.

W załączeniu zaktualizowany przedmiar robót dot. robót termomodernizacyjnych.